SIMONTORNYA VÁROS ŐNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

7/1997.(IV.30.) számú rendelete a 7/2012.(III.28.) számú rendelettel egységes szerkezetben

a gázszerelvények és szerelt kémények épületen, építményen való elhelyezéséről

Simontornya város Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 1. § (3) bekezdésében és az 1986. évi 12/1986.(xII.30.) ÉVM rendelet 8. §. 20. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja.

1. §

(1) Simontornya város történelmi városközpontjában (műemléki környezetében), a városképben megjelenő szerelt kéményt elhelyezni tilos.

(2) Épületek belső terében létesített szerelt kémény az utcaképben megjelenő tetősíkon nem vezethető ki.

(3) Homlokzati égéstermék kivezetése a városképben megjelenő homlokzaton is létesithető oly módon, hogy az égéstermék homlokzati kivezetését a pécsi Zsolnay Porcelángyár által gyártott színes - a homlokzat színével harmonizáló színű kerámia anyagú takaróelemmel kell ellátni.

Az engedélyeztetés előtt a konvektorok pontos helyét az Országos Műemlékvédelmi Hivatallal (Szekszárd, Mártírok tere 11-13.) egyeztetni kell.

2. §

(1) A város egyéb területén külső szerelt kémény a hátsó és az udvar felőli oldalkertben létesíthető csak, amennyiben az a közterületről nem látható homlokzatra kerül, kivéve a (2) bekezdés szerinti esetekben.

(2) A 61-es és a 64-es .főúttal, valamint a Petőfi utcával érintkező telkek esetében kémény csak az udvar felőli oldalkertben létesíthető.

Egyéb ingatlanok listáját az 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) Homlokzati égéstermék kivezetése csak az Országos építésügyi szabályzat előírásai szerint létesíthető.

3. §

(1) Simontornya váras közigazgatási területén előkert nélkül épült építmények közterületre néző falsíkján gázcsapszekrényt és gázvezetéket elhelyezni csak úgy szabad, hogy az a fal külső síkjából ne emelkedjen ki.

(2) A nyomásszabályozókat az adott terepszinttől maximum 80 cm-re lehet elhelyezni.

(3) Társasházak esetében csak egyfajta (homlokzati vagy kéményes) égéstermék elvezető engedélyezhető.

4. §

A műemlék, műemlék jellegű és városképi jelentőségű épületek vonatkozásában ezen szabályozáson túlmenően a műemlékvédelmi hatóság előírásai az irányadók.

5. §

A homlokzaton megjelenő kémény kivitelezése építési engedélyhez kötött építési - szerelési tevékenység.

6. §

Jelen rendeletben foglalt előírásoktól rendkívül indokolt esetben a jegyző eltérést engedélyezhet.

7 . § .

(1) hatályon kívül helyezve

(2) Az építési hatóság az 1-es és a 2-es §-tól eltérően elhelyezett  -ott szabályozott - berendezés, szerelt kémény előírás szerinti megoldására hatósági határozattal kötelezheti a létesítőt.

8. §

Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépését követen beadott kérelmek esetén kell alkalmazni.

Simontornya, 1997. április 29.

Cserháti Péter                                                                                             Bárdos László

polgármester 								     jegyző

Záradék

A rendelet kihirdetése 1997. április 30-án megtörtént.

Simontornya, 1997. április 30.

Bárdos László

jegyző

# Footnotes

2012. április 14. napjától hatályon kívül helyezte a 7/2012.(III.28.) számú rendelet 1.§. (1) bek. a) pontja